立式六门双温冷柜相关技术参数

一、主要功能

（一）可满足理化实验室样品的储存，具冷藏和冷冻功能；

（二）具七级智能、数显温控系统，实时监测冷柜运行状态及各种报警，断电重启后恢复先前设定；
    （三）具自动排水功能；
    （四）具加厚不锈钢门，有避光、耐腐蚀功能；

（五）具制冷速度快、噪音低、节能省电功能。

二、主要配置

（一）主机尺寸：（m）（高×宽×深）: ≥1.8×0.7×1.96(落地式)；

（二）工作电源: AC220V(功率:400-600W)；

（三）内置稳压器，避免电压波动对冷柜造成损害；

（四）六扇门，有效容积≥1300升;

（五）具分块可调节层架.

（六）具高强度万向轮，方面移动；

（七）具无氟环保压缩机；

三、技术参数

（一）冷藏：0℃-10℃；

（二）冷冻：-15℃-0℃；

四、适用范围

（一）适用于理化实验室样品的储存；

（二）适用于放置在10℃-38℃温度下能正常工作。

五、技术服务要求

（一）设备安装调试：在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收；

（二）质保期保修36个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费；

（三）维修响应时间：接到维修通知后，1个工作日内做出相应，并在3个工作日内到达现场排除故障。