技术参数：

| 粉尘采样器 | 1台 | 防爆标志 Ex ic II A T4 Gc 防护等级 IP20 环境温度 -20℃～40℃ 采样流量 3－30L/min 流量计误差 ≤5% 抽气负压 ≥2500Pa 定时范围 l－99分钟 定时精度 ±0.1% 供电电源 锂电 11.1V/6.2AH 采样时间 ＞3小时 充电器输入电压 220V/50HZ 充电恒定电流 1A |
| --- | --- | --- |
| 空气采样器 | 2套 | ★1、空气采样，个体采样两用 ★2、流量范围：20-5000ml/min,恒流 1-5000ml/min,恒压 ★3、流量精度 +/-5% 4、最大背压：40"H2O 5、操作时间：至少8小时以上 6、错误报警：一旦流量误差超过5%，将显示错误，如持续30秒泵将停止 7、大屏幕LCD显示 8、可显示：流量，采样时间，采样体积，背压，电池状态，预期可采样时间，日期，时间内，操作模式等。 ★9、防爆等级：符合ATEX认证 10、符合国标：GBZ2.1-2007，GBZ159-2004和GB/T17061-1997 ★11、现场自由校准及及时流量矫正功能 ★12、自动校准功能 ★13、附件：专用旋风分离器，具数据传输功能充电底座，吸收附件，进口原厂背带，标准滤膜夹、配套测尘滤膜、微孔滤膜、溶剂解吸型活性碳管、热解析型活性碳管、橡胶管、耳塞、口罩、专用工作服 ★14、采样泵两年质保，电池一年质保 |

总价不得高于5万元。