绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单

询价项目：仪器设备集中询价采购

| 项目名称 | 内容、要求 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电位PH计 | 1.1、PH测量范围： -1.99 ~ 19.99 可读性： 0.01 精度： ±0.005 1.2、mV测量范围： -1999.9 至 1999.9mV 可读性: 0.1mV 精度： ±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mV 或 >+400 mV) 1.3、温度测量范围： -5.0 ~ 105.0℃ 可读性： 0.1℃ 精度： ±0.2℃ 1.4、校准点： 最多三种缓冲液 自动识别16种缓冲液 2, 4, 7, 10, 12 1, 3, 6, 8, 10, 13 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46 1.5、电极校准斜率范围 90% - 105% 1.6、自动/手动温度补偿（ATC/MTC） 1.7、可选的测量单位 pH、 mV 和 RmV（相对mV值） *备注：配备4.01, 6.86, 9.18这三个标准缓冲液各1瓶。 |  | 1 |  |
| 数显涡旋振荡器 | 转速和时间数字显示 1.2 连续振荡和点振两种模式 转速范围：200 - 3,000rpm 1.4 转速准确度：200 - 1,500rpm，±5% 转速准确度：1,500 - 3,000rpm： ±10% 快速设定至高转速数值：点振：3 秒内设定至 1,500rpm ；连续：6 秒内设定至 3,000rpm 倒数计时： 长达 99 分钟 最大负载：800rpm 下 0.5 kg *1.9 配置：主机1台，配件（橡胶平台1个、适用于平底容器的平台1个、微孔板托盘1个、试管座7*20mm的1个、多电源适配器220V 1个，15mL无菌离心管50支）。 |  | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）                                                         报价人：

电话：                                                                    日  期：       年     月     日