绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单

询价项目：仪器设备

| 项目名称 | 内容、要求 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳标准气体 | 氮气中一氧化碳含量约5mg/m3 |  | 1 |  |
| 二氧化碳标准气体 | 氮气中二氧化碳含量约500ppm |  | 1 |  |
| 环境空气颗粒物采样器 | 性能 1.1 整机防水、防尘、防碰撞性能优异 ，可保证雨、雪天气正常工作； ▲1.2内置进口大流量、高负压、长寿命（不间断运行时间＞2万小时）无刷采样泵，颗粒物采样泵负载能力＞9kPa，轻松应对重度雾霾天气采样； 1.3 采样流量100L/min，额定80%负载； ▲1.4 采用5寸彩色触摸屏，内容更直观，操作更简便； 1.5 采用进口采样泵控制器具有气路阻塞、低流量保护功能； 1.6 TSP/PM10/PM2.5切割器采用铝合金材质，抗静电吸附。 1.7 可定时采样、间隔采样、24小时连续采样； 1.8 采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计，确保采样参数精准； 1.9 内置大容量数据存储器，具备瞬时数据存储功能，并支持USB数据导出； 1.10 存档文件格式有TXT和CSV两种格式； 1.11 环境大气压力和温度，可测量可输入； 1.12 采用进口压力传感器，免维护免标定； 1.13 采样过程中断电数据自动保护，来电后继续采样； 1.14 可选配便携式蓝牙打印机 （内置锂电池）。 2、技术指标 2.1 采样流量:（80～120）L/min;分辨率0.1L/min;最大允许误差±2.0% 2.2 采样时间:1min～99h59min;分辨率1s;最大允许误差±0.1% 2.3 环境大气压:（60～130）kPa;分辨率0.01kPa;最大允许误差±0.5kPa 2.4 带载能力:100L/min流量时，克服阻力>9kPa 2.5 工作温度:（-30~50）℃ 2.6 仪器噪声:＜60dB(A) |  | 2 |  |
| 60°几何角光泽度仪 | 测量角度：60° 测量光斑（mm）：60°：9*15 测量量程：60°：0-1000GU 分辨率：0.1GU 测量模式：简单模式、标样与试样测量模式 测量重复精度：0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU 测量准确性：满足JJG 696一级工作光泽度仪要求 测量时间：0.5S 8.、数据存储：可存储100条标样，10000条试样 |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）                                                         报价人：

电话：                                                                    日  期：       年     月     日